ООО «Новые технологии»

Генеральный план

Муниципального образования «Вольненское сельское поселение»  Кошехабльского района Республики Адыгея

Пояснительная записка

Директор _____________________________________      Хордин.

ГАП _________________________________________    Шевченко М.А.

Вед.спец______________________________________        Выблова Н.В.

2012г.

Справка ГАПа

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

Гл. архитектор      			     	                   		              М.А.Шевченко

Содержание

Предисловие……………………………………………………………….........4

Раздел 1 Вводная часть…………………………………………………........ 5

1.1 Краткая историческая справка………………………………………...... 5

1.2 Анализ  реализации  ранее  разработанных  проектов генеральных планов................................................................................................................9

1.3 Природные условия....................................................................................11

1.3.1 Климат..........................................................................................................................11

1.3.2 Гидрографическая сеть...............................................................................................12

1.3.3 Геолого-литологическое строение............................................................................13

1.3.4 Гидрологические условия..........................................................................................14

1.3.5 Инженерно-геологическая и геоморфологическая характеристика территорий.14

1.3.6 Рельеф..........................................................................................................................15

1.3.7 Почвенный покров.....................................................................................................15

Раздел  2 Существующее положение.........................................................17

2.1 Опорный план (по состоянию на 2009 г.) ..........................................................17

2.2 Планировочные и эколого-средовые ограничения..................................18

2.3 Комплексная оценка территории...............................................................21

2.4 Зоны с особыми условиями использования..............................................23

Раздел 3 Обоснование проектного решения.............................................26

3.1 Концепция развития....................................................................................26

3.1.1 Демографическая ситуация.......................................................................................26

3.2 Экономическая база развития....................................................................29

3.3 Расчет площади территории для размещения нового жилищного строительства.....................................................................................................30

3.4 Система зонирования..................................................................................31

3.4.1 Определение................................................................................................................31

3.4.2 Функциональное зонирование территории.............................................................32

3.4.3 Строительное зонирование........................................................................................33

3.4.4 Регламентно-режимное зонирование........................................................................34

3.4.5 Проектные предложения............................................................................................35

3.4.6 Размещение функциональных зон............................................................................36

3.5 Планировочная структура...........................................................................36

3.6 Объемно-пространственная композиция...................................................37

3.7 Система социальной инфраструктуры. Существующее положение.......37

3.8 Транспортная инфраструктура...................................................................43

3.8.1 Улично-дорожная сеть...............................................................................................43

3.8.2 Пассажирский транспорт...........................................................................................44

3.9 Инженерная подготовка территории...................................................................45

3.10 Охрана окружающей среды......................................................................51

3.11 Санитарная очистка территорий..............................................................54

3.12 Система зеленых насаждений..................................................................58

3.13. Проектные предложения по изменению границ...................................59

4. Риск возникновения ЧС на транспорте...........................................................59

4.1 Риск возникновения ЧС на магистральном нефтепроводе......................................60

4.2 Риск возникновения ЧС на инженерных сетях.......................................................61

4.2.1  Риск возникновения чс на магистральном  газопроводе..........................................62

4.3  Риск подтопления (затопления) на территории Вольненское

сельское поселение.................................................................................................................63

4.4  Риск возникновения ЧС природного характера (землетрясение)...............................65

4.5  Доступные локальные системы оповещения и СМИ в случае ЧС ..............................68

5. Состояние жилищного фонда МО"Вольненское сельское поселение".......70

# Предисловие…

Проект генерального плана Муниципального образования «Вольненское сельское поселение» Кошехабльского района Республики Адыгея выполнялся ООО «Новые технологии».

В основу разработки проектного решения положены действующие законодательные и нормативные акты, предшествующая проектная документация и результаты инженерно-геологических изысканий:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 15.10.2005г. № 191-ФЗ;

- Техническое задание на разработку Генерального плана МО «Вольненское сельское поселение»;

- Схема территориального планирования Республики Адыгея, выполненная в 2007 г. НПО «ЮРГЦ»;

- Схема территориального планирования Кошехабльского района Республики Адыгея, выполненная в 2008 г. НПО «ЮРГЦ»;

- Методические разработки научно-проектного отдела ОАО НИИП Градостроительства периода (2000–2009г.г.), апробированные ВНИИНТПИ Госстрой России.

# Раздел 1 Вводная часть

## Краткая историческая справка

В 1817 году началась Кавказская война. До конца войны (а закончилась она в 1864 г.) произошло много событий. В 1841 году в предгорьях Кавказа, на берегу реки Лаба, на месте Махошевского укрепления, была заложена станица Лабинская (с 1947 года — город). Лабинская стала надёжным форпостом по защите российских рубежей на Кавказе.

В середине 19 века из станицы Лабинской на Майкоп была проложена важная в стратегическом отношении дорога. Российская армия, оттесняя черкесов в горы, к морю, постепенно продвигалась на запад.

Для охраны дороги от нападений турок, черкесов и адыгов, после вооруженного налета на станицу Лабинскую, в 1867 году  Войсковой Атаман приказал поставить впереди станицы хутор с укреплениями. Земли были выделены станице Костромской, что нынче в соседнем Мостовском районе. Хутор был похож на маленькую крепость. Его назвали Вольное. В нем поселилось около 40 казачьих семей: Першиных, Захарьиных, Шестаковых, Клименко и других. Хуторские казаки поставили в нем хаты и маленькую церковку со звонницами. В августе того же года посеяли хлеб и собрали богатый урожай.

Казаки, поселившиеся в хуторе, освобождались от войсковой повинности до 1870 года. В их обязанности входило предупреждение Лабинского атамана о набегах на станицу.

Осенью 1867 года начали выселять турок, черкесов, адыгейцев с территории теперешних станиц Баговской и Баракаевской и заселять русскими. Жители этих аулов восстали. Восставшие двинулись на станицу Лабинскую. Там расположился гарнизон. Вольненские казаки первыми начали бой, так как хутор стоял напротив моста через реку Лабу. Восставшие окружили хутор и стали бить по воротам. В это время сторожевые казаки станицы Лабинской, увидя неприятеля, подожгли мост.

В 1882 году они объединяются властями в хутор Костромских охотников-переселенцев («охотников» - потому как переселялись добровольно, в охоту).

К 1917 году в Вольном было 55 дворов.

В 20-ых годах 20 века в хутор Вольное перебрались люди из опустевших горных хуторов. Число жителей к 1927 году достигло 1012 человек.

Вольненское сельское поселение состоит из трех населенных  пунктов:

- Село Вольное центральная усадьба

- Хутор Кармалино – Гидроицкий

- Хутор Шелковников

Село Вольное было основано в октябре 1867 года на левом берегу реки Лаба рядом со станицей Лабинской, Хутор К-Гидроицкий основан в 1911 году, Хутор Шелковников основан 1912 году

## 1.2 Анализ  реализации  ранее  разработанных  проектов генеральных планов

Ранее разработанных генеральных планов Вольненского сельского поселения нет. При разработке Генерального плана использовались данные по проектам планировок, ортофотопланы, и прочие материалы по местности предоставленные Администрацией Вольненского сельского поселения.

## 1.3 Природные условия

### 1.3.1 Климат

Климат района проектирования умеренно-теплый с достаточным количеством осадков (до 540-857 мм).

Весна наступает в конце февраля – в начале марта и сопровождается выпадением большого количества осадков и значительными колебаниями температуры.

Продолжительность безморозного периода составляет 180-190 дней.

Преобладающими ветрами являются ветры восточных и юго-восточных направлений.

Район проектирования расположен в зоне умеренного увлажнения, о чем говорит количество месячных и годовых осадков в мм. Для характеристики климата использованы многолетние данные метеорологической станции Усть-Лабинск, приведённые в табл. 1.3.1-1 - Среднее годовое количество осадков.

Таблица  1.3.1-1 - Среднее годовое количество осадков

| Наименование метеостанции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Холодный период XI-III | Теплый период IV-X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Усть-Лабинск | 38 | 40 | 38 | 43 | 57 | 65 | 61 | 47 | 47 | 40 | 31 | 56 | 223 | 360 | 583 |
| Осадков за дистанционный период выпадает в среднем 300-400 мм. Годовое количество осадков колеблется от 550 до 600 мм. |

Характеристика средней месячной и годовой температуры воздуха приводится в таблице 1.3.1-2 - Температурный режим района.

Таблица 1.3.1-2- Температурный режим района.

| Наименование метеостанции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усть-Лабинск | 2,7 | +1,5 | +4,3 | +10,4 | +16,6 | +20,2 | 23,2 | 22,8 | +17,4 | +13 | +5 | 0 | +10,6 |
| Самым холодным месяцем в году является январь, среднемесячная температура которого составляет – 2,7°, а самым жарким – июль со средней месячной температурой 23,2°. Годовая температура воздуха +10,6 |

Максимум температуры воздуха достигает 40°С. В таблице 1.3.1-3 приведены данные о максимальной температуре воздуха в районе проектирования.

Таблица 1.3.1-3.

| Наименование метеостанции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усть-Лабинск | 18 | 22 | 29 | 35 | 37 | 40 | 40 | 37 | 34 | 29 | 29 | 19 | 40 |

В таблице 1.3.1-4 приведены данные о среднем из абсолютных минимумов температуры воздуха.

Таблица – 1.3.1-4

| Наименование метеостанции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усть-Лабинск | -17 | -16 | -10 | -1 | 5 | 9 | 13 | 12 | 5 | 0 | -7 | -14 | -12 |

Снежный покров впервые появляется в первой декаде декабря; он характеризуется крайней неустойчивостью.

Наличие большого числа дней с оттепелями (65-70 дн.) способствует неоднократному разрушению снежного покрова и мелкому накоплению его высоты.

Сходит снежный покров окончательно в середине марта.

Со снежным покровом в среднем бывает 40-50 дней в году. В феврале происходит постепенное нарастание температуры, а в конце февраля – начале марта отмечается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха к положительным значениям.

В середине марта происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 5°С, в середине апреля – через 10°С.

В то же время начинается безморозный период, однако, в отдельные годы, в связи с возвратом холодов, заморозки могут наблюдаться даже в первой декаде мая.

Продолжается безморозный период до третьей декады октября месяца. Продолжительность безморозного периода составляет 180-190 дней.

В первой декаде мая наступает лето.

Дней со средней суточной температурой большей или равной 20°С насчитывается около 65.

Преобладающими ветрами являются ветра восточных и северо-восточный направлений.

### 1.3.2 Гидрографическая сеть

Село Вольное располагается на левобережной территории реки Лаба, которая затем впадает в реку Кубань. На территории поселения есть несколько водоемов, небольших по своей акватории.

Питание реки смешанное: ледниковое, снеговое, дождевое и грунтовое. Водный режим характеризуется весенне-летним половодьем и осенне-зимней меженью, на которые накладываются дождевые паводки, проходящие в любое время года.

Половодье обычно начинается в середине марта и продолжается до августа. По окончании половодья водный режим определяется выпадающими в бассейне дождями. Паводочный период длится до второй половины декабря.

Зимняя межень неустойчивая, часто прерывается дождевыми паводками. Минимальные уровни приходятся на декабрь или февраль. Годовая амплитуда колебания уровня достигает 3-х метров.

### 1.3.3 Геолого-литологическое строение

Геолого-литологическое строение района в целом по имеющимся данным представляется следующим:

1. С поверхности до глубины – 6,0-7,0 м залегают суглинки средней и тяжелой разности, в основном макропористые, часть - известняковые, маловлажные. До глубины 0,7-1,6 м-гумусированные. Суглинки в большинстве случаев просадочны по всей своей мощности (1 тип грунтовых условий), величина относительной просадочности при нагрузке замачивания 3,0 кг/см2 иногда достигает 0,096.

2. На глубине около 6,0 м в суглинках повышается содержание песка, и они постепенно переходят в мелкозернистые пылеватые пески. С глубиной зернистость песков увеличивается, появляется примесь гравия и гальки и с глубины около 9,0 м грунт можно классифицировать как гравийно-галечниковые отложения с песчаным заполнителем.

В литологическом строении территории а.Хатукай принимают участие древнеаллювиальные отложения, представленные сверху лессовидными глинами (мощностью 0,9-2,50 м),  снизу суглинками (мощностью 1,7-4,9 м), подстилаемыми гравийно-галечниковыми грунтами и песками.

### 1.3.4 Гидрологические условия

Территория Вольненского сельского поселения располагается в пределах Западно-Кубанского гидрогеологического района Азово-Кубанского артезианского бассейна. Подземные воды встречаются в водоносных горизонтах, образующих единые водоносные комплексы.

Глубина залегания подземных вод зависит от рельефа  местности и колеблется в пределах 2,9-3,4 м. от поверхности земли. Общий уклон зеркала грунтовых вод направлен к водохранилищу. Максимальные уровни грунтовых вод могут подниматься на 2-2,5 м выше обычных. Воды обычно безнапорные. Источником питания являются атмосферные осадки и переток воды из реки во время паводков.

На территории с.Вольное грунтовые воды вскрыты на глубинах 1,8-5,8 м на отметках 31,5-33,25 м.

По химическому составу грунтовые воды являются не агрессивной средой по отношению к бетонам всех видов.

### 1.3.5 Инженерно-геологическая и геоморфологическая характеристика территорий

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования район работ входит в пределы:

- инженерно-геологического региона – IV – Зона предгорных прогибов;

- инженерно-геологической области – IV-Б6 – Равнина аллювиально-пролювиальная, террасированная, аккумулятивная (левобережье р. Кубань).  Территория на которой находится Вольненское сельское поселение разделена на инженерно-геологические таксоны:

- районы;

- подрайоны;

- участки.

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:

I - инженерно-геологический район – пойма р. Лабы;

II - инженерно-геологический район – первая надпойменная терраса р. Лабы.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно геологический подрайон:

- I-1 – распространения голоценовых аллювиальных отложений, мощностью от 2,0 м до 10,0 м.

Во втором инженерно-геологическом районе выделен также один инженерно-геологический подрайон:

- II-2 – распространения эолово-делювиальных и пролювиально-делювиальных отложений, представленный суглинками просадочными и непросадочными.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0,0 до 2,0 м;

б - подземные воды на глубине от 2,0 до 5,0 м.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок с уровнем залегания подземных вод на глубине от 0,0 до 2,0 м (I-1-a).

Во втором инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок с уровнем залегания подземных вод на глубине от 2,0 до 5,0 м (II-2-б).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности.

Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

Рассматриваемый район располагается в пределах обширной и сравнительно просто сложенной тектонической зоны. В структурном отношении район сложен породами нижнего и среднего отдела юрской системы, перекрытыми относительно маломощными четвертичными отложениями различных генетических типов.

Отложения среднего и верхнего плиоцена, развитые в северной части рассматриваемой территории выражены песчано-глинистой толщей мощностью до 300 м.

Коренные породы в пределах равнинной части Республики и в долинах рек перекрыты отложениями четвертичного возраста, современными аллювиальными, а также делювиально-элювиальными образованиями.

Нижнечетвертичные отложения, широко развитые на водораздельных пространствах рек Белая, Лаба и других, слагают поверхности третьей надпойменной террасы. Литологически они представлены хорошо окатанной галькой и валунами изверженных и метаморфических пород с песчано-глинистым заполнителем.

Среднечетвертичные отложения, слагающие вторые надпойменные террасы, представлены галечниками, супесями, песками и глинами мощностью 12-20 м. Верхнечетвертичные образования, развитые на первых надпойменных террасах имеют мощность не более 10-15 м.

Современные аллювиальные отложения, слагающие пойменные террасы крупных рек, представлены галечниками и песками. Долины более мелких рек и балок сложены суглинками, супесями, илистыми глинами и песками с галькой. Мощность современных аллювиальных отложений колеблется от 5 до 10-15 м.

Вышеперечисленные грунты характеризуются, в основном, достаточной несущей способностью.

Территория поселения, в геоморфологическом отношении однообразна.

### 1.3.6 Рельеф

Территория района проектирования представляет собой плоскую равнину, расчлененную неглубокими балками. Склоны балок пологие в большинстве своем распаханы.

Общий уклон местности почти отсутствует; местные уклоны, незначительные по величине, наблюдаются к балкам. Местами имеются блюдцеобразные понижения. На территории поселения располагается большое количество курганов.

### 1.3.7 Почвенный покров

Территорию района проектирования занимают западно-предкавказские выщелоченные черноземы. Черноземы на этой площади выщелочены не полностью, на глубине 125-130 см встречаются углекислые соли, глубже они представлены гнездами белоглазки.

Выщелоченные черноземы имеют до 6% гумуса, плотное сложение, небольшую водопроницаемость. Эти почвы имеют плотное сложение  и водопроницаемость их невелика. Во время дождей они сильно набухают, теряют структурные свойства.  При высыхании их объем значительно уменьшается, на поверхности образуется прочная корка, а трещины достигают глубины полутора и более метров. Несмотря на большую мощность гумусового горизонта, эти физические недостатки выщелоченных черноземов часто бывают причиной низких урожаев.

В долинах Белой и Лабы узкими полосами от 2-3 км до 15 км залегают луговые (пойменные) черноземы. Геологическая деятельность этих рек в эпоху оледенения вызвала образование мощных отложений в виде террас. На этих террасах и сформировались луговые и лугово-черноземные почвы.

# Раздел  2 Существующее положение

## 2.1 Опорный план (по состоянию на 2009 г.)

Опорный план поселка фиксирует состояние системы зонирования, функционально-планировочной структуры, объемно-пространственной композиции и имеющиеся проблемные ситуации.

Территория района проектирования представляет собой плоскую равнину, расчлененную неглубокими балками.

На берегу реки Лаба располагается рассматриваемое Вольненское сельское поселение, состоящее из трех населённых пунктов: с.Вольное, х.Шелковников, х.Кармалино-Гидроицкий.

Административная граница проходит по естественному рубежу – р. Лаба, так же граничит с Натырбовским сельским поселением с севера, и с Ходзинским сельским поселением с юга , западная часть поселения граничит с территорией Краснодарского Края.

Общая численность населения составляет по данным Администрации 4389 чел.

Основная направленность поселения – сельское хозяйство.

В результате проведённой комплексной оценки территории поселения можно сделать вывод, что большая часть территории относится к пригодным для размещения жилищного строительства территориям.

К остальным ограничениям на территории поселения относятся зоны охраны от памятников истории и культуры  и водоохранная зона от водоёмов и рек.

Функционально земли поселения делятся на земли сельхозназначения, жилую зону, производственную, рекреационную, зону инженерной и транспортной инфраструктур, зону специального назначения.

Недостаточно развит общепоселковый центр села Вольное. Композиционно его составляют здания Администрации, Дом Культуры и сквер.

Жилая зона представлена преимущественно застройкой усадебного типа. Основная масса жилья была построена 30-40 лет назад, и требует реконструкции, и дополнительных мероприятий по благоустройству.

## 2.2 Планировочные и эколого-средовые ограничения

При составлении схемы ограничений использования территории рассматривались имеющиеся в Вольненском сельском поселении ограничительные факторы. К этим факторам относятся:

- Гидрологические ограничения:

Водоохранные зоны

Границы зон водоохраны установлены в соответствии с Водным кодексом РФ (ФЗ-№74) и представлены в таблице 2.2-1.

Таблица 2.2-1

| № п/п | Наименование водного объекта | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 1 | р.Лаба | 200 |

Согласно кодексу в границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная полоса

Прибрежные защитные полосы в соответствии с Водным кодексом РФ (ФЗ-№74) и представлены в таблице 2.2 – 2.

Таблица 2.2-2

| № п/п | Наименование водного объекта | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | р.Лаба | 50 |

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон,  запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зона затопления  паводками 1% обеспеченности

Затоплению подвержены высокие и низкие поймы рек, имеющих верховья в горной части р. Лаба. Пойма р. Лаба затапливается ежегодно на 10-15 дней. Во время наиболее сильных паводков вода выходит на 1-2 дня на пониженные участки первой надпойменной террасы.

- Инженерно-геологические ограничения

Инженерно-геологические ограничения связаны с опасностью грунтовых провалов (площадных и точечных), процессами оврагообразования, нарушениями структуры грунта на территориях бывших карьеров, каменоломен, в зонах рекультивации.

Сочетание природных факторов (рельеф, геологические и гидрогеологические условия) обуславливает сильную активность на территории Вольненского сельского поселения оползневых явлений, осложнённых в ряде мест процессами абразии (подрезка склонов, вызывающая оживление гравитационных процессов - обвалов и оползней). Склон поражен абразией на всем протяжении. Абразия предопределяет здесь развитие обвалов и оползней. Дальнейшее развитие оползней угрожает разрушением близлежащим жилым домам и садовым участкам.

- Экологические ограничения

Экологические ограничения связаны с защитой окружающей среды от выбросов ингредиентов и суммаций санитарной вредности.  Границы зон их распространения установлены в соответствии с действующими нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Историко-культурные ограничения

На территории Вольненского сельского поселения располагается значительное количество  объектов культурного наследия, которые представлены памятниками истории и культуры. Расположены они, как в поселении, так и за пределами границ населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного назначения. Памятники истории и культуры расположены, в большинстве случаев, в центральных частях населенных пунктов.

Объекты культурного наследия в настоящий момент не имеют проектов охранных зон, однако, согласно рекомендациям археологов, были установлены временные границы охранных зон.

Охранная зона – это территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории рекомендуется разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия.

- Дендрологические ограничения

К данным ограничениям относятся земли, на которых располагаются леса. Известно, что на территории Вольненского сельского поселения преобладает равнинный ландшафт и степная растительность, а земель, занятых лесами, очень мало, в основном, в пойме реки Кубань, поэтому  лесные участки особенно  нуждаются в строгой охране и уходе. Леса располагаются на землях лесного фонда.

В соответствии с Лесным кодексом РФ (ФЗ № 200), использование лесов может быть следующих видов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водных объектов, а также гидротехнических сооружений ;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

Учитывая особенности территории Хатукайского сельского поселения и дефицит лесных участков, а также невысокий рекреационный потенциал, рекомендуется использовать данные лесные участки для осуществления рекреационной деятельности.

## 2.3 Комплексная оценка территории

В процессе разработки схемы комплексной оценки  Вольненского сельского поселения последовательно отрабатываются следующие этапы:

- 1 этап – разработка в составе генерального плана - схемы ограничений использования территории по факторам и условиям размещения нового жилищного строительства. Ограничения и запрещения носят нормативный характер. Они опираются на действующие  нормативные акты - правовое законодательство (градостроительный и земельный кодексы), нормы СНиП, СанПиНа и ранее произведенные изыскания на территории города.

- 2 этап – выявляет факторы предпочтений, дополнительно повышающих градостроительную ценность пригодных территорий, и определяет границы действия  факторов, повышающих ценность территории.

- 3 этап – сопоставляет действие факторов «ограничения» и «предпочтения» с выходом на комплексную схему оценки.

Сопоставление характеристик с различными критериями оценки и разными единицами измерения может осуществляться единственно методом экспертного анализа, опирающегося на нормативные ограничения и регламентные критерии, отражаемые на первом этапе оценки в Схеме ограничений использования территорий, входящей в состав общей комплексной схемы.

На первом этапе анализа – при составлении Схемы ограничений использования территории рассматриваются имеющиеся в Вольненском сельском поселении ограничительные факторы. К этим факторам относятся:

- Гидрологические ограничения

- Инженерно-геологические ограничения

- Экологические ограничения

- Историко-культурные ограничения

- Дендрологические ограничения

Отмеченные выше факторы группируются в две группы: экологическую (загрязнение окружающей среды) и природно-антропогенную группы (все остальные факторы). Указанные группы факторов образуют следующие ценностные категории для размещения жилищного строительства  в Схеме комплексной оценки территории:

- Непригодные

К непригодным для жилищного строительства территориям относятся:

- Участки, занятые под кладбища, скотомогильники и их санитарно-защитные зоны

- Участки промышленных предприятий и их санитарно-защитные зоны

- Коридоры трассировки линейных объектов инженерной инфраструктуры

- Зона санитарной охраны источников водоснабжения

- Прибрежная защитная полоса

- Земли водного фонда

- Земли, на которых располагаются леса

- Временно непригодные

- Участки коммунальных и складских объектов и санитарно-защитные зоны от них

- Участки АЗС и санитарно-защитные зоны от них

- Ограниченно пригодные

- Водоохранная зона

- Зона затопления при 1% паводке

- Придорожные полосы автомобильных дорог

- Временные зоны охраны объектов культурного наследия

- Пригодные

- Территории с низким уровнем стояния грунтовых вод, допускающим устройство подвальных помещений и фундаментов глубокого заложения с прочным основанием.

- Территории, освобожденные от вредного ингредиентного воздействия вынесенных промышленных объектов и прошедшие стадию рекультивации грунтового слоя.

- Территории, где отсутствуют ограничения, свойственные категории ограниченно-пригодных территорий.

Выше обозначенные факторные ограничения позволяют установить только категории пригодности, ограниченной пригодности и непригодности территории для жилищного освоения (в том числе для строительства в целом). Однако следует учесть, что территории менее пригодные для жилищного освоения, часто оказываются предпочтительными для промышленного или рекреационного освоения.

Таким образом, комплексная оценка территории Вольненского сельского поселения  является результатом сопоставления двух этапов комплексного анализа:

- Установление планировочных и эколого-средовых ограничений

- Систематизация планировочных и эколого-средовых ограничений с выходом на оценку пригодности территории для того или иного вида градостроительного освоения

Опыт разработки схем комплексной оценки территории показывает, что понятие градостроительной ценности является относительным.

## 2.4 Зоны с особыми условиями использования

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Вольненского сельского поселения находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- Санитарно-защитные зоны;

- Санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зоны охраны объектов культурного наследия;

- Водоохранные зоны;

- Зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

Санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Для воздушных линий электропередач расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений устанавливались в соответствии с ПУЭ (7-ое издание).

Зоны охраны объектов культурного наследия

В настоящее время у всех объектов культурного наследия, находящихся на территории  Вольненского сельского поселения, отсутствуют проекты охранных зон. В связи с этим, были установлены временные границы охранных зон, согласно рекомендациям археологов.

Объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места)

- Памятники (истории и искусства единичного типа: обелиски, барельефы, стелы, мозаики, фрески, культовые сооружения, здания, связанные с историческими событиями и деятелями и т.д.) – 50 м от границ памятника по всему его периметру, учитывая сложившееся историко-культурное пространство.

Таблица 2.4 -2 - Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории МО «Вольненское сельское поселение»

| № п/п | Наименование | Дата события (установки) | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (ФЗ №74).

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

# Раздел 3 Обоснование проектного решения

Проектное решение рассчитывается на его реализацию в течение 20 последующих лет (с 2010 по 2030 годы). Первая очередь охватывает 10 ближайших лет.

Основной чертеж отображает собой результаты обоснования основных разделов и чертежей проекта, а также представляет собой решение концепции территориального развития, экологической проблемы, проблемы гармонического развития селитебной, производственной и рекреационной зон в их взаимосвязи.

## 3.1 Концепция развития

Проектное решение развития Вольненского сельского поселения опирается на сравнительно недавно утвержденную схему территориального планирования Кошехабльского района, разработанную в 2006-2008 годах Ростовским отделением Южно-Российского градостроительного центра. Анализ материалов схемы позволяет о необходимости уточнения ряда ее положений.

Ниже приводится анализ демографической ситуации в сопоставлении с экономической базой развития поселения и выходом на расчетную численность населения.

### 3.1.1 Демографическая ситуация

С конца 80-х начала 90-х годов прошедшего столетия в развитии демографических процессов стали заметными признаки прогрессирующей депопуляции (превышения убыли населения над рождаемостью), что во многом усложнило прогноз будущего развития сложившихся поселений.

Демографический прогноз – понятие комплексное, системное, охватывающее динамику развития процессов (и тенденций) естественного прироста населения и его убыли; рождаемости и смертности, смены приоритетов демографических групп, миграционных и иммиграционных процессов, а также обусловливающих их потенциалов экономического развития отдельных ареалов расселения («точек роста»), принимающих на себя основные потоки мигрантов.

Некоторый опыт прогноза развития демографической ситуации в Кошехабльском районе Республики Адыгея предпринят в т. III (п. 2) Схемы территориального планирования Кошехабльского района, выполненной НКП НПО ЮРГЦ (Ростов на Дону).

Численность населения на 01.01.2012 г. Составляет 4292 человек.

| № | Населенные пункты, Входящие в состав поселения | Всего, чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Женщин | Мужчин | Пенсионеров | Детей до 6-летнего возраста |
| 1 | Вольное | 3749 | 1952 | 1797 | 828 | 320 |
| 2 | х.Шелковников | 317 | 150 | 167 | 70 | 40 |
| 3 | Х.К-Гидроицкий | 226 | 108 | 118 | 48 | 10 |
|  | ИТОГО | 4292 | 2210 | 2082 | 946 | 370 |

Демографическая ситуация :

|  | За 2011 год | За 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Родилось | 37 | 17 |
| Умерло | 63 | 24 |

Занятость населения:

| № |  | На 01.01.2011 | На 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число жителей трудоспособного возраста | 2246 | 2299 |
| 2 | Число жителей младше трудоспособного возраста (18 лет) | 934 | 947 |
| 3 | Численность работающего населения (кроме ЛПХ) | 1598 | 1599 |
| 4 | Численность трудоспособного населения, занимающихся ЛПХ | 63 | 81 |
| 5 | Число жителей состоящих на учете в Центре занятости населения | 77 | 30 |

Центром трудового тяготения для жителей сельского поселения является г.Лабинск.

Рост численности населения возможен за счёт повышения рождаемости, уменьшения смертности населения, а также за счёт миграционного притока.

По состоянию на 2009 год рассматриваемое Вольненское сельское поселение обладает наличием обширных территориальных резервов для развития жилой зоны, что играет приоритетную роль для привлечения миграционного притока.

На расчётный срок в поселении планируется расширение производственной зоны, соответственно будет увеличено число рабочих мест для жителей поселения.

Учитывая серьёзную нехватку в данный момент персонала для обслуживания предприятий социальной сферы, в будущем планируется их увеличение, что повлечёт и увеличение рабочих мест (в том числе необходимо увеличение штата сотрудников амбулатории с.Вольное).

Сегодня для большинства регионов России характерна тенденция оттока сельской молодежи из села в город в надежде получить качественное образование и найти достойную работу. В Вольненском сельском поселении также ощущается нехватка профессиональных кадров в учреждениях социальной сферы .

## 3.2 Экономическая база развития

Кошехабльский район является аграрно-индустриальным районом Адыгеи, где преимущественное развитие имеют сельское хозяйство и отрасли АПК.

Отраслевая направленность производства характеризуется  высокой долей пищевой промышленности.

Основу растениеводства района составляют зерновые и технические  культуры (в частности – подсолнечник). Животноводство района представлено скотоводческими фермами (3 молочно-товарных фермы с общим поголовьем крупнорогатого скота - 925 голов) и подотраслью свиноводства.

Характерная особенность развития пищевой промышленности связана с ее устойчивостью, стабильностью, свойством сохранять кадры производственных и сбытовых фирм даже в кризисные периоды, как следствие гарантированного сбыта продукции в достаточно крупном городе с развитой системой пригородного (сопряженного) расселения.

Экономическая база развития Вольненского сельского поселения также имеет преимущественное сельскохозяйственное направление, которое является базовой отраслью экономики, а также характеризуется доминированием средних и малых предприятий, которые обеспечивают большую часть объёма промышленного производства. Успешное функционирование малых и средних предприятий создает благоприятные условия для оздоровления экономики: развивается конкуренция; создаются дополнительные рабочие места, повышается экспортный потенциал; лучше используются местные сырьевые ресурсы.

Территориальная потребность для размещения нового жилищного строительства предопределяется с одной стороны необходимостью расселения контингента нового дополнительного населения с обеспечением современных и перспективных критериев комфорта проживания его на отводимых территориях, а с другой стороны повышением нормы жилищной обеспеченности существующего населения с 21 м2 на одного жителя до расчетного критерия бытового комфорта 30 м2 на жителя общей жилой площади (т.е. на 9 м2 на жителя). Учитывая достаточно крупный размер приусадебных земельных участков, в среднем превышающих 0,1 га, в зоне усадебной застройки размещение новых жилых строений (пристроек, флигелей) обычно осуществляется на существующих придомовых участках. При этом выход на новые территории в условиях сельского бытового уклада (при образовании новых семей) обычно менее вероятен по сравнению с городским бытовым укладом. Учетный процент выхода на новые территории на селе не превышает 10%. Однако полный выход на новые территории неизбежен в зоне секционного капитального строительства при отсутствии индивидуальных приусадебных участков.

## 3.4 Система зонирования

### 3.4.1 Определение

На основном чертеже выделены основные функциональные зоны: селитебная, производственная, рекреационная, санитарно-защитная.

Селитебная зона (объединяющая жилую зону, общественную и сеть жилых улиц) подразделяется на существующую сохраняемую, проектируемую   и резервируемую для реализации  за пределами расчетного срока.

Производственная зона представлена двумя подзонами: промышленно-инфраструктурной и сельскохозяйственными угодьями.

Рекреационная зона объединяет систему земных насаждений и функционально связанные с ней территории учреждений и устройств спорта, массового отдыха, реабилитационно-оздоровительной деятельности.

В настоящее время особо усилилось внимание к необходимости полного решения в генеральных планах экологических проблем. Это связано с планировочным выделением резервов территория для перспективного переноса объектов, создающих экологическую опасность, из жилой зоны на свободные территории и объектов жилой застройки на случай сохранения производственного объекта на прежнем месте.

### 3.4.2 Функциональное зонирование территории

Система зонирования

Современная система зонирования территории складывается из:

- функционального зонирования;

- строительного зонирования;

- регламентно-режимного зонирования.

По установкам действующего Градостроительного Кодекса функциональное зонирование включает:

- жилую;

- общественно-деловую;

- производственную;

- инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационную;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения.

Жилая зона

В состав жилых зон включаются:

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- зоны застройки среднеэтажными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду и проживание населения. В состав жилых зон могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловая зона  представлена отдельными территориями, расположенными внутри населенных пунктов.

В с.Вольное общественно-деловая зона занимает площадь 1,8 га. Общественный центр села формируют следующие объекты: здание администрации поселения, дом Культуры,  здесь же расположен памятник В.О.В.

Производственная зона

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта и трубопроводов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

В общей сложности производственная зона занимает 91,9 га на всей территории Вольненского поселения, объекты размещены разрознено. Анализ влияния производственных объектов на территорию, застроенную жилыми домами, приведён в разделе «Комплексная оценка территории».

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

По территории поселения проходит трасса Регионального значения. На схеме функционального зонирования Региональная трасса показана в границах придорожных полос.

Инженерная инфраструктура включает территории занятые инженерными объектами: системой дамб, канализационными очистными сооружениями, ГРС и коридорами прохождения коммуникаций.

Рекреационная зона

В состав зоны включены территории, занятые озеленением общего пользования, а также лесные территории поселения. Зона предназначена для отдыха, занятий спортом жителей поселения и района.

Земли сельскохозяйственного использования

Территория сельскохозяйственного использования занимает значительную часть от всей площади поселения. Основная часть земель сельскохозяйственного использования представлена сельхоз угодьями.

Зона специального назначения

В состав зоны Вольненского поселения, входят территории, занятые кладбищами, иных объектов нет. Суммарная площадь территории кладбищ 2,1 га, количество – 2.

### 3.4.4 Регламентно-режимное зонирование

Регламентно-режимное зонирование представлено признаками преобладания на территории определённых ограничений, то есть это зоны с особыми условиями использования территории, которые регламентируются законодательными и нормативными документами. К ним относятся: водоохранная зона, охранная зона объектов историко-культурного наследия, охранные зоны линейных объектов, взрывоопасные зоны газопровода высокого давления, придорожные полосы и полосы санитарного разрыва от автомобильных дорог, территории, предоставленные для добычи полезных ископаемых, санитарно-защитные зоны предприятий.

В границах земель поселения зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

- водоохранная зона водных объектов и их прибрежная защитная полоса: реки Лаба – имеет размер 200 м;

- зона 1% паводка;

- санитарно защитные зоны от объектов и предприятий различного класса вредности;

- зоны от взрывоопасных объектов, автозаправочные станции и котельная;

- зоны санитарного разрыва от линий электропередач высокого напряжения (35 кВ и 10 кВ), от газопровода высокого и среднего давления ;

- придорожные полосы дорог IV категории .

Подробное описание зон с особыми условиями использования территории приведено в разделе «Комплексная оценка территории».

### 3.4.5 Проектные предложения

Генеральным планом предлагается развитие функциональных зон в следующих направлениях:

Жилая зона

На основании комплексной оценки территории выявлены наиболее благоприятные участки для развития жилой застройки. Проектное решение предусматривает территориальное развитие, учитывая потенциально возможный рост населения.

Общественно-деловая зона

Предполагается развитие в центральной части с.Вольное Планировочная  структура села, в генплане предлагается системой подцентров обслуживания населения, с обеспечением радиуса доступности. Радиусы достуности для школы – 1000 м., ДДУ- 400 м., Амбулатория – 1000 м.

Производственная зона

Промзоны поселения рассредоточены по всему поселению. Некоторые из них находятся в черте населенного пункта, в с.Вольном : ООО «Березка» и Кирпичный завод. Санитарно-защитная зона кирпичного завода составляет 300 м. и она перекрыавет собой жилую зону . Необходимо предпринять меры, по защите жилой зоны зелеными насаждениями. Остальные предприятия находятся вблизи трассы регионального значения.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Схема транспортной инфрастуктуры поселения представлена автодорогой регионального значения , она несет на себе всю транспортную нагрузку. Проходит она с Севера на Юг через земли поселения. Автодорога не пересекает границы населенных пунктов, обходит их неподалеку.

Рекреационная зона

Рекреационная зона поселения представлена сквером окло администрации поселения и небольшими зелеными участками около Домов Культуры. Наличие водной акватории –р.Лаба, дает возможность создания зон рекреации вдоль левого берега Лабы.

Специального назначения

На территории поселения насчитывается 2 кладбища,оба они расположены в черте населенного пункта с.Вольное.

## 3.5 Планировочная структура

Довольно крупный массив застройки сельского поселения, высокая норма автомобилизации населения и значительная численность обусловливают необходимость его структуризации, т.е. классификацию путей пропуска различных видов транспортных потоков, формирования микрорайонных образований, размещения центров системы социального сервиса, связь с рекреационной зоной и местами приложения труда.

Транспортно-магистральный каркас территории сельского поселения представляет собой транспортную сеть, состоящую из автодороги регионального значения. Эта трасса делит поселение на две части, развитие тяготеет к автодороге.

## 3.6 Объемно-пространственная композиция

В основу композиционного построения генерального плана изначально положен принцип пространственной связи жилой и рекреационной среды . Непосредственная близость водных акваторий, создает благоприятную площадку для развития рекреационной зоны, которая в свою очередь благоприятно сказывается на уровне жизни, здоровье местных жителей.

## 3.7 Система социальной инфраструктуры. Существующее положение

Под социальной инфраструктурой понимается система объектов, обеспечивающих полноценное функционирование систем социальной сферы – объектов здравоохранения, образования, культурно-просветительских учреждений. При этом на уровне схемы территориального планирования рассматриваются объекты, отнесённые к первичной периодической ступеням обслуживания.

Система здравоохранения

Система здравоохранения Вольненского сельского поселения включает в себя амбулаторию, расположенную в центре с.Вольное.

Процесс свертывания сети больничных учреждений, наблюдавшийся в Адыгее в конце 90-х годов, затронул и Кошехабльский район.

Техническое состояние зданий лечебных учреждений также неудовлетворительное.

| № | Наименование населенного пункта | Наличие больниц, ФАПов, аптек, поликлиник | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Вольное | Амбулатория, аптека, ФАП | 11 |
| 2 | х.Шелковников | ФАП | 2 |
| 3 | х.К-Гидроицкий | ФАП | 2 |
|  | Итого: | 5 | 15 |

Система образования

Развитие отраслей образования является  одним из базовых показателей развития социальной сферы в республике.

Сеть образовательных учреждений в Вольненском сельском поселении представлена 1 детским дошкольным учреждениеми 2 образовательными учреждениями.

Средне специальных и Высших учебных заведений на территории Вольненского сельского поселения нет.

| № | Муниципальное Образовательное учреждение | Количество детей | Педагогических работников |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | С.Вольное ДОУ №13 | 98 | 127 | 9 | 9 |

| № | Муниципальное Дошкольное учреждение | Количество обучающихся | Педагогических работников |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2012г. | 2011г. | 2012г. |
| 1 | с.Вольное МОУ СОШ №9 | 498 | 487 | 69 | 69 |
| 2 | х.К-Гидроицкий МОУ ООШ №13 | 49 | 51 | 18 | 18 |

Вольненское сельское поселение Кошехабльского района характеризуется низким охватом населения услугами дошкольного образования.

Техническое состояние зданий детских дошкольных учреждений характеризуется высокой изношенностью основных фондов до 90%.

Таким образом, учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для района решающей в сфере образования с строительством дополнительных мощностей.

Система общего образования

Система общего образования в Вольненском сельском поселении представлена 2 учреждениями. За последние время емкость учреждений сократилась незначительно, но численность обучающихся в них детей уменьшилась примерно на 30%. Характерно,  что данный процесс весьма интенсивно развивается  в настоящее время, что напрямую обусловлено сложившейся демографической обстановкой в районе. Отрицательной тенденцией в районе является тенденция уменьшения охвата населения образовательными услугами.

В Вольненском сельском поселении нет детской молочной кухни.

Проблема нехватки мест в общеобразовательных учреждениях Вольненском сельском поселении в дальнейшем может еще более обостриться, в связи с прогнозируемым изменением демографической ситуации в сторону увеличения количества детей школьного возраста.

Бассейнов на территории Вольненское сельское поселение нет.

Система бытового обслуживания

Село Вольное является административным центром района. В настоящее время в зоне его административно – общественного центра расположен ряд административных и деловых учреждений.

Ниже приводится перечень административных, кредитно-финансовых и правовых учреждений Вольненского сельского поселения.

Таблица 3.7-5 - Учреждения культуры и досуга

| № п/п | Наименование | Расположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Два сельских Дома культуры | с.Вольное |
| 2 | ДК | х.Шелковников |
| 3 | ДК | х.К-Гидроицкий |
| Культовые здания |
| 1 | Храм | с.Вольное |
| 2 | Часовня | х.Шелковников |
| Физкультура и спорт |
| 1 | Спортивные площадки, сооружения 2 шт. | с.Вольное |
| Бытовое обслуживание (магазины) |
| 1 | 11 | с.Вольное |
| 2 | 1 | х.Шелковников |
| 3 | 1 | х.К-Гидроицкий |

Сеть учреждений повседневного обслуживания

Сеть учреждений повседневного обслуживания - включает Предприятия бытового обслуживания, торговли (товары повседневного спроса), предприятия общественного питания. Сеть учреждений повседневного обслуживания развита в населенных пунктах поселения  функционируют предприятий торговли повседневного спроса и магазины продуктов питания, парикмахерские и ряд предприятий бытового обслуживания.

Следует отметить, что работающие в настоящее время в с.Вольное ДОУ с точки зрения пешеходной доступности не удовлетворяют потребностям населения , здания изношены.

В зоне центра располагаются также специализированные магазины, кафе, - объекты периодического обслуживания населения.

Развитие социальной инфраструктуры

Под социальной инфраструктурой понимается система объектов, обеспечивающих полноценное функционирование систем социальной сферы – объектов здравоохранения, образования, культурно-просветительских учреждений. При этом на уровне схемы территориального планирования рассматриваются объекты, отнесённые к периодической ступени обслуживания.

Система мероприятий по развитию системы здравоохранения

Дальнейшее развитие здравоохранения в Вольненском сельском поселении в целом связано с решением основных проблем:

- преодоление дефицита материальных и финансовых средств;

- преодоление неукомплектованности медицинскими кадрами и несоответствия обеспеченности населения врачами и средним медперсоналом нормативам, установленными Правительством РФ;

- кратное снижение показателей смертности;

- снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения района на расчетный период определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях по трем сценариям развития. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: численность врачей на 10 000 жителей – 41; численность среднего медицинского персонала на 10 000 жителей – 114,3; количество койко-мест на 10 000 жителей – 134,7, из них больничных – 102 на 10000 жителей; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 10 000 жителей/смена) – 181,5.

Следует иметь в виду, что приведенные нормативные показатели в средне - или тем более дальнесрочной перспективе, по мере снижения или увеличения реальной обращаемости населения в объекты здравоохранения, могут быть изменены, а минимальные государственные социальные стандарты носят не целеопределяющий характер, а играют роль минимальной планки предоставляемых государством гарантий и могут быть использованы лишь как фиксированный минимальный уровень развития.

Мероприятия по развитию системы образования

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для района. К основным проблемам, с которыми столкнется район в расчетный  временной период, можно отнести:

- Необходимость повышения уровня качества предоставляемых образовательных услуг

- Необходимость повышения охвата населения всеми видами  образовательных услуг.

- Несоответствие сети общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений реальным потребностям и необходимость её реформирования.

- Износ учебного оборудования, неудовлетворительное состояние материально-технической базы.

Развитие системы дошкольного образования

Из проблем развития системы дошкольного образования, которые предстоит решать уже в ближайшую перспективу, следует выделить невысокий современный охват детей дошкольным образованием, неудовлетворительное техническое состояние зданий и значительные территориальные диспропорции в загруженности существующих мощностей. Существующая сеть дошкольного образования требует оптимизации и строительства дополнительных мощностей.

Дальнейшее развитие дошкольного образования в районе связано в первую очередь с ростом охвата  детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием.

## 3.8 Транспортная инфраструктура

### 3.8.1 Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Существующая уличная сеть представлена многочисленными фрагментами прямоугольных сеток и фокусных (ориентированных под разными углами) построений из узких улиц.

Сеть магистральных улиц общепоселкового значения представлена главной  ул. Ленина и сетью дорог местного значения, объединяющих все части поселения.

Вышеперечисленные улицы образуют транспортно-магистральный каркас, к которому подводят потоки транспорта местные магистрали и основные транспортные проезды, выделяемые из числа жилых улиц.

Уличная сеть имеет выходы на региональную трассу  и, таким образом, связана с частью внешних дорог.

Современные транспортные магистрали имеют узкую проезжую часть. Улицы имеют асфальто-бетонное и гравийное покрытие. Твердого покрытия проезжих частей недостаточно.

Проектное решение

Генеральным планом сельского поселения предусматривается в основном сохранение существующей улично-дорожной сети. При этом производится разграничение их по функциональному назначению и выравнивание красных линий.

Проектное решение исходит из следующей классификации улиц и дорог:

- магистральные улицы общепоселкового значения;

- основные транспортные проезды из числа жилых улиц;

- основные пешеходные направления на подходах к общепоселковому центру (бульвары, жилые улицы с преимущественно пешеходным движением);

Магистральные улицы общепоселкового значения, принимающие на себя транспортные потоки из прилегающих микрорайонных образований (через сеть местных магистралей и проездов) и проводящие их к местам приложения труда и общепоселковому центру (ул. Ленина) составляют основу внутреннего магистрально-транспортного каркаса аула.

Магистральные улицы и дороги должны обеспечивать удобные и надежные транспортные связи всех районов с общественным центром, основными местами приложения труда, с объектами грузообразования, хранения и технического обслуживания автомобилей, с зонами отдыха и сетью внешних автомобильных дорог и сооружениями других видов внешнего транспорта.

### 3.9 Инженерная подготовка территории

Существующее положение

С.Вольное располагается устье реки  Лаба. Берега повсеместно обрывисты и постоянно разрушаются под воздействием волн и течения. Величина обрывов достигает местами 5-6 м.

Территория района проектирования представляет собой плоскую равнину, расчлененную неглубокими балками. Склоны балок пологие в большинстве своем распаханы.

Общий уклон местности почти отсутствует; местные уклоны, незначительные по величине, наблюдаются к балкам. По уклонам территория села относится к неблагоприятной. Местами имеются блюдцеобразные понижения.

Рассмотрение истории строительного освоения территории, анализ ситуации позволили определить и качественно охарактеризовать основные негативные  факторы недостаточного благоустройства территории:

- отсутствие дождевой канализации;

- отсутствие системы хозяйственно-бытовой канализации на значительной территории индивидуальной застройки (выгребные ямы имеют водопроницаемые стенки и днище, имеются вводы водопровода в здания от централизованной системы водоснабжения);

- утечки из подземных водонесущих коммуникаций;

- отсутствие благоустройства территории, прилегающей к рекам.

Организация отведения и очистки поверхностного стока.

Отвод поверхностного стока с территории  поселка  в настоящее время осуществляется на рельеф со сбросом неочищенных вод в пониженные места. Отсутствие дождевой канализации приводит к подтоплению отдельных улиц аула  в период дождей.

В настоящем проекте даны предложения по организации системы дождевой канализации, посредством которой отводятся стоки с поверхности улиц, а также с территорий жилых микрорайонов, от общественных объектов застройки.

Предложения по развитию системы дождевой канализации  определяют основные направления стока и ориентировочное местоположение очистных сооружений. В перспективе необходимо заказать специализированной организации проект дождевой канализации, в котором уточнялись бы вопросы территориального размещения очистных сооружений,  необходимая степень очистки перед выпуском, а также возможность использования очищенного стока для полива территории.

Для сбора и отведения поверхностного стока на территории проектируемой застройки предусматривается неполная раздельная система канализации: совмещенная система открытых и закрытых водостоков на территории малоэтажной застройки, то есть система открытых бетонных лотков, кюветов, водоотводных канав с дальнейшим подключением их к сборной закрытой сети; на территории проектируемой секционной застройки  на отдельных участках возможна закрытая система. Сборные коллекторы дождевой канализации транспортируют поверхностные стоки на очистные сооружения дождевой канализации.

Сеть открытого типа может располагаться в газонах вдоль проезжих частей улиц (в местах пересечения автодороги с лотками устраиваются водопропускные бетонные трубы диаметром не менее 500 мм или мостики). Наименьший продольный уклон равен 0,3% для обеспечения незаиливающей скорости течения жидкости.

Лотки открытого типа могут одновременно служить как для отвода поверхностной воды, так и для осушения верхних слоев грунта. Выполняются с одеждой дна и откосов на песчано-гравийной подготовке или с фильтрующими прослойками из геотекстилей. Для приема воды в закрытые водостоки из уличных лотков предусматриваются водоприемные колодцы в пониженных участках, на перекрестках улиц (в соответствии  с шагом расстановки водоприемников).

На перспективу предлагается рассмотреть возможность повторного использования очищенного поверхностного стока в системах технического водоснабжения, в частности, для полива зеленых насаждений приусадебных участков. Экологическое преимущество использования поверхностного стока для технических нужд является и экономически выгодным, так как сокращается потребление чистой воды. Однако в связи с вероятностным характером образования поверхностного стока, необходима аккумулирующая емкость, что требует отведения специальной площади. Степень очистки поверхностных вод определяется требованиями к качеству используемой воды. Поверхностные воды включают дождевые, талые, поливо-моечные стоки. Расход воды, направляемый на очистку, определяется согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к охране и использованию водных ресурсов, предусматривается очистка дождевого стока перед выпуском в водоем.  Разрешается сбрасывать поверхностный сток в водные объекты без очистки только с небольших застроенных территорий и с территорий лесопарков.

Очистные сооружения дождевой канализации могут быть традиционного типа и в виде водоочистных комплексов полной заводской готовности.

При определении производительности очистных сооружений поверхностного стока исходят из условий задержания возможно большего количества загрязнений, содержащихся в стоке при обработке его минимального расхода. Поэтому очищают не весь сток, а наиболее загрязненную его часть. Установлено, что в первые минуты стока концентрация взвешенных веществ в 10-20 раз выше, чем в конце дождя. Вследствие этого перед очистными сооружениями  устанавливается разделительная камера, то есть колодец-делитель, направляющий первую наиболее загрязненную часть стока в резервуары на очистку, а последующую часть стока (условно чистую) – в водоприемник. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объема дождевого стока, 100% годового объема моечных вод и большей части талых вод. Разделительные камеры предполагаются перед очистными сооружениями бассейнов.

Состав очистных сооружений стоков селитебной застройки  традиционного типа может быть следующим: разделительная камера, в которой происходит разделение дождевого потока на более загрязненную часть, направляемую на очистку, и менее загрязненную направляемую на сброс. На очистные сооружения поступает наиболее загрязненная часть поверхностного стока. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются без очистки. Дождевой сток от дождей малой и средней интенсивности, а также наиболее грязная часть дождевого стока от больших дождей будет поступать на очистные сооружения.

В состав очистных сооружений входят также отстойники проточного типа, оборудованные мусороулавливающими решетками  и нефтеловушками, а также аккумулирующая емкость.

Аккумулирующая емкость предназначена для снижения мощности очистных сооружений. Из аккумулирующей емкости стоки поступают на очистку в течение длительного периода с небольшим расходом. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составляет 100 метров.

Устройство канализационных насосных станций дождевой канализации для перекачки стоков на ближайшие очистные сооружения (вместо отвода на данных участках в реку) затруднительно из-за отсутствия на плотно застроенной территории мест для размещения ДНС (дождевых насосных станций) и напорных коллекторов.

Для очистки поверхностного стока  селитебной застройки могут использоваться простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения, в основе которых – отстойники с дополнительной аэрацией.

Водный очистной комплекс представляет собой гидравлически связанную систему: пруд-отстойник, пруд-аэроратор и чистый пруд – одновременно являются регулирующей емкостью и очистным сооружением, основанным на естественных природных условиях: аэрации, обеззараживающем солнечном излучении, гравитации взвешенных веществ, кислородном насыщении растениями.

В этой секции происходит доочистка методом естественной аэрации, которую можно дополнить посадкой активных поглотителей загрязнений и кондиционеров воды, например, водный гиацинт (размножается с необыкновенной скоростью, и может быть использован на корм животных).

Для очистки поверхностного стока рекомендуется метод гидроботанических площадок (ГБП), основанный на естественном эффекте задержания, осаждения и разложения различных загрязнителей в малых водоемах в результате жизнедеятельности высшей водной растительности и естественных гидрохимических процессов. Для усиления очистки стоков на ГБП в качестве катализатора используют природные сорбенты (шунгит, цеолит и пр.) Дно пруда (или площадки)  засаживается тростником с плотностью до 100-150 стеблей на один квадратный метр и дополнительно засыпается сорбентом на 10-15 см.

Из чистого пруда очищенные воды равномерно сбрасываются в пруд или используются в системе поливочного водопровода, технического водоснабжения и других целей.

В стесненных условиях береговой полосы, вблизи парковых зон возможен вариант устройства компактных бетонных емкостей полузакрытого типа (для первой отстойной части), устройство фонтанных струй на поверхности (для второй секции – аэрации) и посадке на повышенной бровке и в воде декоративных растений, организацией прогулочной тропы и скамеек (для третьей, самой большой секции чистого пруда).

Временно накапливаемые на территории очистных сооружений отходы, образующиеся в процессе очистки поверхностных сточных вод, должны размещаться на специализированных площадках обезвоживания осадка с твердым покрытием или в  герметичных емкостях.

Глубина очистки дождевых стоков должна соответствовать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Схема дождевой канализации предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и СН 469-77 «Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных вод».

## 3.10 Охрана окружающей среды

К числу основных факторов, обуславливающих экологическое состояние территории Вольненского сельского поселения, следует отнести состояние атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, почв. В настоящем разделе Генерального плана представлены данные об экологическом состоянии вышеперечисленных компонентов окружающей среды, а так же рекомендуемые мероприятия, обеспечивающие создание благоприятных условий для проживания и жизнедеятельности населения Вольненского сельского поселения.

Охрана воздушной среды

Основное негативное влияние на состояние атмосферного воздуха оказывают своей деятельностью промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также объекты складского хозяйства и инженерной инфраструктуры. На территории Вольненского сельского поселения находятся 18 предприятий и объектов различных классов опасности и, соответственно, с различными размерами санитарно-защитных зон. Из числа этих предприятий и объектов многие находятся на территории села Вольное, или в непосредственной близости таким образом, что жилая застройка, а так же объекты социального, общественного значения находятся в пределах санитарно-защитных зон предприятий, что недопустимо.

Полное решение экологической проблемы, связанной с ранее размещённым жилищным фондом на территории санитарно-защитных зон от предприятий III класса экологической опасности требует либо перемещения этих предприятий на свободные территории (вне жилой зоны), либо переноса жилого фонда за пределы зоны воздействия предприятий. Для реализации данной проблемы в проекте зарезервированы территории как в производственной, так и селитебной зонах сельского поселения.

В случае невозможности проведения вышеперечисленных кардинальным мер решения экологической проблемы, могут быть реализованы следующие варианты решений:

- Сокращение количества выбросов вредных веществ в атмосферу за счет перевода предприятий на «наилучшие существующие технологии».

- Разработка документации по предельно допустимым выбросам вредных веществ в атмосферу в соответствии с действующим законодательством и на основании уточненной инвентаризации источников.

- Озеленение и благоустройство территорий предприятий и санитарно-защитных зон предприятий.

- Запрещение нового строительства жилого фонда, расположенного в границах СЗЗ  (после разработки и утверждения проекта).

В независимости от варианта решения экологической проблемы, необходимостью является разработка проекта сокращения санитарно-защитной зоны.

Охрана водной среды

Основными водными объектами на территории Вольненского сельского поселения является река Лаба которая впадает в реку Кубань. Экологическое состояние реки Лаба и качество воды в ней формируется под воздействием природных и антропогенных факторов.

К числу антропогенных факторов, влияющих на водоёмы, реки, относятся результаты жизнедеятельности человека, промышленная, сельскохозяйственная деятельность. Вредные выбросы, мусор со стихийных свалок ТБО в прибрежных зонах водоёмов посредством выпадения осадков, плоскостного смыва, переносом грунтовыми водами попадают в акватории. Следует так же упомянуть об артезианских межпластовых водах, как источнике водоснабжения территории. Скважины водозабора являются охраняемыми источниками системы водоснабжения. Следует их охранять от воздействия на них загрязненных поверхностных вод. В целом для охраны водных объектов представляются необходимыми следующие меры:

- расчистка и углубление дна рек, укрепление берегов, реконструкция или создание новых объектов системы инженерных сооружений вдоль берегов реки Лаба и реки Белая.

- Санитарная очистка прибрежных и водоохранных зон водоёмов.

- Канализация жилой застройки и создание очистных сооружений.

- Соблюдение зон санитарной охраны скважин водозабора при проектировании и строительстве.

Охрана почв

Меры по охране почв представляются следующими:

- Ликвидация стихийных свалок ТБО

- Организация свалки ТБО на территории поселения, или на территории соседних поселений.

- Устройство организации селективного сбора токсичных отходов и жидких бытовых отходов.

- Создание, благоустройство территории рекреационных зон, развитие их инфраструктуры.

- Устройство скотомогильников на территории поселения с учетом санитарно-защитной зоны I класса ЭО.

- Инженерная защита территорий, подверженных размыву во время паводков, укрепление берегов рек и балок.

По результатам исследований образцы почв Вольненского сельского поселения соответствуют СанПин.

Охрана территории от шумового воздействия

По территории Вольненского поселения проходит федеральная трасса Усть-Лабинск-Майкоп. Трасса проходит по землям сельхозназначения, вдали от территории жилой застройки, соответственно, не влияя на неё шумовым воздействием.

## 3.11 Санитарная очистка территорий

Существующее положение

Одной из наиболее важных проблем всего Кошехабльского района является утилизация ТБО. Вывоз ТБО производится по договору с соседними поселениями, где располагается санкционированная свалка ТБО.

Кладбища

На территории сельского поселения имеется действующих 2 кладбища их общая площадь, включая резерв, составляет 2,1 Га.

Имеющиеся кладбища не отвечают гигиеническим нормативам: не огорожены по периметру, не оборудованы контейнерные площадки для сбора и временного хранения ТБО, отсутствует водоснабжение. Уборка территорий, прилегающих к кладбищам не организована.

Размеры земельных участков, отводимых под кладбище традиционного захоронения принимаются в соответствии с прил. 8 СНиП 2.07.01-89*.

Площадь захоронений принимается ориентировочно равной 70% общей площади кладбища, расчетная норма земельного участка на одно захоронение 5 м2.

Разбивка секторов рекомендуется для трех типов захоронений: почетных, семейных и рядовых. Участки семейных захоронений ориентировочно предусматриваются по 25 м2 (условно на 5 могил). На участках, не имеющих естественного стока, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территории.

## 3.13. Проектные предложения по изменению границ

Проектом не предусматривается изменение сложившейся границы, внутри населенных пунктов огромное количество заброшенных участков. Их использовать в случае расширения жилой зоны.

- Риски возникновения ЧС на транспорте.

Аварийно-опасные участки на территории поселения отсутствуют, возможны аварии по вине человеческого фактора. Стационарные посты на территории поселения отсутствуют.

| Федеральные и Республиканские трассы Вольненского с/п |
| --- |
| Наименование | Маршрут | Протяженность (км) | Количество полос | Ширина |
| РАД 8(9) А | А/д Майкоп-Гиагиснкая-Карачаевск | 23,6 | 2 | 7м. |
| ФАД М-29 «Кавказ» | Подъезд к городу Майкопу | 6 | 2 | 7-8 м. |

| Общая характеристика дорожной сети Вольненское с/п |
| --- |
| Протяженность дорог | 23,6 км |
| В том числе: |  |
| Федерального значения:асфальт | 6 км |
| Республиканского и муниципального значения:асфальт, гравий | 17,6 км |

| Статистика | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 0 ДТП, ЧС-0 | 0 ДТП, ЧС-0 | 0 ДТП, ЧС-0 | 1 ДТП, ЧС-0 | 0 ДТП, ЧС-0 | Исходя из частоты возникновения ДТП следует, что сохраняется высокая вероятность возникновения ДТП на автодорогах республиканского и муниципального уровня. |

На территории сельского поселения объектов железнодорожного транспорта нет. ЧС, связанные с объектами железнодорожного транспорта не прогнозируются.

Риск возникновения ЧС на магистральном нефтепроводе.

Риски возникновения ЧС на нефтепроводе не прогнозируются в связи с его отсутствием на территории населенного пункта.

Риск возникновения природных пожаров на территории Вольненского сельского поселения.

На территории сельского поселения угрозы возникновения природных  пожаров нет. ЧС, связанные с возникновением природных  пожаров , не прогнозируются.

Причины возникновения пожаров:

- риск возможен по человеческому фактору, поджог сухой травы или неосторожное обращение с огнем

- в случае ЧС на пожароопасных объектах АЗС

При возможной ЧС на объекте может пострадать обслуживающий персонал АЗС в количестве 2 человека . ЧС носит локальный характер и не выходит за территорию объекта.

Схема риска возникновения техногенных пожаров.

| № п/п | Наименование потенциально опасного объекта | Место нахождения ПОО (адрес, телефон, факс) | Ведомственная принадлежность | Вид опасности | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества (т) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АЗС | с. Вольное ул. Шоссейная, 16 | ПБОЮЛ Войтлев И.Н. | ПВО | нефтепродукт | 6 т. |
|  | АЗС | с. Вольное ул. Шоссейная, 6 | ПБОЮЛ Керашев М.К. | ПВО | нефтепродукт | 6 т. |

| Статистика | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- |
| 2005-2009гг. |  |
| Пожаров на ПОО не зафиксировано | Исходя из статистики пожаров ПОО на территории сельского поселения следует, что вероятность возникновения ЧС связанной с пожарами на ПОО находится в пределах допустимых значений. |

4.2 Риск возникновения ЧС на инженерных сетях поселения МО "Вольненское сельское поселение"

Риски на электросетях связаны:

-с износом оборудования;

-авариями на технологическом оборудовании

по вине персонала;

- обрывом линий электропередач при сильном

- ветре, граде, налипании снега на проводах

В результате аварий на объектах РРЭС :

- возможно отключение электроэнергии

- в зимнее время на социально-значимые

- объекты источник ЧС- втер, град,

- налипание снега на проводах

| Статистика | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Существует вероятность возникновения аварий на объектах ЖКХ в связи с естественным износом оборудования |

Характеристика инженерных коммуникаций и данные по количеству жителей попадающих под угрозу в случае ЧС

ситуации:

Риски на электросетях связаны:

-с износом оборудования;

-авариями на технологическом оборудовании

по вине персонала;

- обрывом линий электропередач при сильном

- ветре, граде, налипании снега на проводах

| Сведения по объектам РРЭС |
| --- |
| Наименование объекта | Кол-во | Наименование объекта | Кол-во |
| Трансф. подстанции | 0 | ВЛ-0,4-6-35 кВ | 156 км |

| Статистика | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Существует вероятность возникновения аварий на электросетях в связи с естественным износом оборудования, обрывом линий электропередач в результате сильного ветра, града, налипания снега на провода |

4.2.1 Риск возникновения ЧС на магистральном газопроводе.

Владелец – ОАО «ГАЗПРОМ»;

Эксплуатирующая организация- Майкопское линейно-производственное управление ма-гистральных газопроводов, филиал «ООО» «Газпромтрансгаз-Кубань», расположено по адресу: 385000, г. Майкоп, ул. Гоголя,17. тел. 88772-522420,521813.Руководитель-Хубов Г.Л.

Газопроводы диаметр труб -720-820 мм, давление 55атм..толщина стенки – 12 мм.

Эксплуатирующая организация- ЛПУМГ ООО «ГазпромТрансгаз-Кубань».

Населенные пункты в зону риска ЧС, связанной с авариями на газопроводах, не попадают.

Эвакуация населения не предусматривается.

| Статистика | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Исходя из частоты возникновения аварий на газопроводах, следует, что на территории Хатукайского сельского поселения маловероятно возникновение ЧС связанных с авариями на магистральных газопроводах |
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |

| Характеристика газопровода |
| --- |
| №п\п | Наименование | диаметр, мм. | давление атмосферы | толщина стенки трубы | Протяженность |
|  |  |  |  | мм |  |
| 1 | Майкоп-Некрасовская |  | 720 | 20-55 | 11 | 16,3 |

В случае аварии на газопроводе жилые дома и объекты экономики в зону дей	ствия поражающих факторов не попадают, минимальное удаление указанных объектов от газопровода составляет 60м, в связи с этим маршруты эвакуации населения из зоны аварии и места временного размещения не предусмотрены. Вероятное время устранения возможной аварии- до 10 часов.

4.3 Риски подтопления (затопления) на территории Вольненского сельского поселения.

р. Лаба

Протяженность – 214 км . Характер дна – песок, гравий. Скорость течения м/с – 0,3 – 3,0 . Ширина – 50 - 200 м  Глубина – 0,3 – 4,0 м

Период ледостава: декабрь – март (нестабильно)

Критический уровень ГП х. Догужиев – 540 см

Уровень паводка – более 540 см

| Наименование водотока | Населенный пункт | Количество домов,ед. | Количество жителей,чел. | Площадь зоны подтопления, кв.км. | Скотомогильники,скл.с яд.-хим в зоне подтопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Лаба | с.Вольное | 222 | 700 | 1,65 | нет |

| Статистика | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- |
| 2005-2009гг. |  |
| ЧС связанных с паводками не было | Высота снега в горах и на равнинной части республики не превышает среднемноголетнюю норму. На реках республики уровни воды низкие, колебания составляют 5-25 см. В связи с медленным снеготаяньем высокие паводки не ожидаются |

Перечень превентивных мероприятий при угрозе и возникновении подтоплений на территории Вольненского сельского поселения:

| 1. | Контроль за данными, поступающими с гидропостов на реках и водоемах данной территории |
| --- | --- |
| 2. | Прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении и оповещение о результатах прогноза органов власти, учреждений, организаций, предприятий и населения |
| 3. | Подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления (уточнение расчета сил и средств, организация взаимодействия). |
| 4. | Организация работ по подсыпке и укреплению берегозащитных сооружений (ограждений дамб, обваловок и т.п.) |
| 5. | Контроль за работой рек по принятию паводковых вод и регулированию стока |
| 6. | Подготовка мер по отводу паводковых вод, дноуглубительные и русловыпрямительные работы |
| 7. | Обследование и укрепление мостов, подготовка материалов и средств к их восстановлению. Планирование и подготовка к паводку временных переправ |
| 8. | Проведение мероприятий по укреплению железных и автомобильных дорог, попадающих в зоны возможного затопления. Подготовка к организации временных объездных путей |
| 9. | Подготовительные работы по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также по защите сельскохозяйственных животных при угрозе наводнения |
| 10. | Организовать подготовку к оказанию пострадавшим квалифицированной и специализированной медицинской помощи с последующим стационарным лечением |
| 11. | Организовать подготовку к проведению противоэпидемических мероприятий |
|  | Осуществление мер по укреплению и защите систем тепло-, электроснабжения и связи, дорог и других транспортных коммуникаций. |
| Статистика | Оценка риска возникновения ЧС |
| 2005 - 2009 |  |
| ЧС, связанных с паводками не было | Высота снега в горах и на равнинной части республики не превышает среднемноголетнюю норму. На реках республики уровни воды низкие, колебания составляют 5 – 25 см. В связи с медленным снеготаянием высокие паводки не ожидаются. |

Река Лаба:

Протяженность – 214 км Характер дна – песок, гравий. Скорость    течения м/с – 0,3 – 3,0

Ширина – 50 - 200 м  Глубина – 0,3 – 4,0 м

Период ледостава: декабрь – март (нестабильно)

Критический уровень ГП х. Догужиев – 540 см

Уровень паводка – более 540 см

| Наименование водотока | Населенный пункт | Количество Домов,ед. | Количество Жителей, чел. | Площадь Зоны Подтопления кв.км | Скотомогильники, скл. С яд-хим. В зоне подтопления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаба | с.Вольное | 222 | 700 | 1,65 | нет |

4.4 Риск возникновения ЧС природного характера на территории Вольненского сельского поселения (землетрясение)

Проектируемая территория подвержена воздействию практически всего спектра опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Наиболее распространенными являются: дождевые паводки, сильные дожди и снегопады, бури и ураганы, крупный град. Территория поселения расположена в сейсмически активной зоне с возможной силой землетрясения до 7 баллов.

Население попадающее в зону ЧС.

| Население, попадающее в зону ЧС, тыс. чел. | Силы и средства ТП РСЧС |
| --- | --- |
|  | 1 эш. | 2 эш. | Резерв | Всего |
|  | л/с | тех | л/с | тех | л/с | тех | л/с | тех |
| 4,3 | 1927 | 622 | 883 | 195 | 210 | 52 | 3020 | 869 |

Количество зданий по типам (классификация MMSK-86)

| № п.п. | Муниципальное образование | Сред. плотность населения | Количество зданий по типам (классификация MMSK-86) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А1 | А2 | Б | Б1 | Б2 | В | В1 | В2 | С7 | С8 | С9 |
| 1 | Вольненское сельское поселение | 60,4 | 253 | 1250 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |

Эвакуация осуществляется автотранспортом:

№ 1: АТП «Кошехабльское» - 15 автобусов (270 чел/рейс); № 2: ДРСУ, «Адыгеянеруд»  - 5 КаМАЗов (150 чел/рейс).

Статистические данные по землетрясениям в Вольненском сельском поселении.

| Статистика | Оценка риска возникновения ЧС |
| --- | --- |
| 2005 | 2006-2009 |  |
| 6.11.2005г.Землетрясение интенсивностью 2 балла. Жертв и разрушений нет. | нет | Из статистических данных следует, что на территории поселения вероятность возникновения ЧС, связанной с сильными землетрясениями крайне мала. |

Перечень превентивных мероприятий при угрозе возникновения землетрясений.

| 1 | Организовать сейсмический мониторинг |
| --- | --- |
| 2 | Организовать прогнозирование возможных зон разрушений для населенных пунктов |
| 3 | Подготовка органов управления к действиям в условиях ЧС |
| 4 | Определить перечень необходимых сил и средств, мест их расположения и маршрутов для ликвидации последствий землетрясения |
| 5 | Поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения |
| 6 | Организовать уточнение и подготовку к проведению мероприятий первоочередного жизнеобеспечения |
| 7 | Исключение или ограничение возможности поражения от вторичных факторов (отключение электросетей, централизованной подачи газа и др.) |
| 8 | Доведение до населения правил проведения и действий при угрозе и начале землетрясения |
| 9 | Подготовка к привлечению при необходимости дополнительных сил и средств в соответствии с планом взаимодействия |
| 10 | Ограничение в землепользовании, размещении новостроек |
| 11 | Мероприятия, основанные на сейсмическом районировании |
| 12 | Защитные мероприятия в случае прогнозирования времени землетрясения |
| 13 | Организовать подготовку к оказанию пострадавшим квалифицированной и специализированной медицинской помощи с последующим стационарным лечением |
| 14 | Организовать подготовку к проведению противоэпидемических мероприятий |
| 15 | Определение дублера для населенных пунктов, расположенных в сейсмоопасной зоне |

Сильные морозы (низкие температуры)

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций или запорной арматуры).

Снегопады

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению)конструктивных элементов зданий.

Ливневые дожди и подтопления

Исходя из климатических и инженерно-геологических условий района

строительства, ливни, способны привести к подтоплению зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования. На проектируемой территории располагаются опасные участки, на которых возможно возникновения ЧС, связанной с подтоплением р.Лабы. С учетом частоты и интенсивности, к категории опасных природных процессов относятся:

 сильные ветры;

 подтопление фундаментов и помещений зданий, находящихся ниже

планировочной отметки земли грунтовыми водами.

Категория опасности остальных природных процессов – умеренно опасные.

На территории сельского поселения геологических опасных явлений нет. ЧС, связанные с геологически опасными явлениями, не прогнозируются.

4.5 Локальные системы оповещения и СМИ  в случае ЧС ситуации на территории Вольненского сельского поселения.

Локальные системы оповещения целесообразно размещать в местах массового скопления людей, таких как : школы, ДДУ, ДК, Амбулатории, торговые центры, спортшколы и т.п.

Охват средствами оповещения ЛСО:

| Население | Электросиренами | Проводным вещанием | Радиовещанием УКВ-ЧМ | Телевещанием |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское | 15 | - | 85 | 95 |
| Итого: | 15 | - | 85 | 95 |

Охват средствами оповещения населения:

| Населенные пункты | Всего населенных пунктов | Проживает населения (тыс. чел) | Населенных пунктов, включенных в СО | Охват населения, тыс. чел/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | За 5 мин. | За 30 мин. |
| Сельские | 3 | 4,389 | - | 1,097/25 | 0,638/15 | 1,097/25 |
| Итого: | 3 | 4,389 | - | 1,097/25 | 0,638/15 | 1,097/25 |

Количество используемых в РАСЦО оконченных средств оповещения:

|  | Электросирен | Сирен с ручным управлением | СЦВ, количество СЦВ/абонентов | Типа АСО-8 (16,32) количество АСО/абонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Включенных в СО | Не включенных в СО |  |  |  |
| В сельской местности | - | - | - | - | - |
| Итого: | - | - | - | - | - |